## Slide 1
Jogo de Reflexo em FPGA
Spartan-3 XC3S200 · Bionexus TX-LED R27
Expande Tech
Felipe · Maicon · Paulo Henrique · Willian Colleti
Disciplina: Linguagem de Descrição de Hardware · Junho de 2026

## Slide 2
Desafio Recebido
O que foi proposto pelo professor
Expande Tech · Linguagem de Descrição de Hardware · Junho 2026
2 / 15
Implementar projeto digital em VHDL para FPGA, com gravação permanente via USB e comunicação de resultados ao PC.
Entregáveis obrigatórios:
▸ Código VHDL base (Pisca LED 1 Hz — exemplo)
▶ Projeto principal: Jogo de Reflexo
▸ Documento técnico da placa
▸ Slides de apresentação
Hardware fornecido:
Campo
Valor
Placa
Bionexus TX-LED R27
FPGA
Xilinx XC3S200-4TQG144
Clock
40 MHz
Alimentação
16 V DC / 500 mA
USB
FT2232H dual-channel
Flash
XCF01S — 1 Mbit
Gravação
xc3sprog / OpenOCD via USB

## Slide 3
A Placa: Bionexus TX-LED R27
Identificação e componentes principais
Expande Tech · Linguagem de Descrição de Hardware · Junho 2026
3 / 15
Diagrama de blocos
FT2232H
Canal A → JTAG
Canal B → FIFO 245
USB
XC3S200
P51 → LED D5 (reflexo)
P50 → LED D6 (status)
P47 → LED D7 (erro)
P56 ← BTN (botão)
XCF01S — Platform Flash
1 Mbit · firmware permanente
JTAG
FIFO
JTAG
Especificações
Campo
Valor
Placa
Bionexus TX-LED R27
FPGA
XC3S200-4TQG144
Clock
40 MHz — pino P53
Alimentação
16 V DC / 500 mA
LEDs
D5(P51) · D6(P50) · D7(P47)
Botão
P56 — pull-down módulo BLE
USB
FT2232H — 0403:70b1
Flash
XCF01S — 1 Mbit

## Slide 4
Requisitos do Jogo de Reflexo
O que o sistema deve fazer
Expande Tech · Linguagem de Descrição de Hardware · Junho 2026
4 / 15
O jogador pressiona um botão e o sistema mede quanto tempo levou para reagir ao LED.
Fluxo de uma partida:
Ligar a placa D6 aceso
→
Pressionar botão
→
Espera aleatória 1–5 s
→
D5 ACENDE hora de reagir!
→
Botão pressionado → mede ms
→
Resultado no PC RESULT_MS
ID
Requisito
OK
RF-01
D6 aceso em IDLE (aguardando jogador)
✓
RF-02
LED D5 acende após intervalo aleatório de 1 a 5 s
✓
RF-03
Mede tempo de reação em ms — resolução de 1 ms
✓
RF-04
D7 acende ao pressionar cedo demais (EARLY)
✓
RF-05
D7 acende em TIMEOUT (9.999 ms sem reação)
✓
RF-06
Envia resultado ao PC via USB FIFO 245
✓
RF-07
Firmware permanente — carrega automaticamente ao ligar
✓

## Slide 5
Pinagem Utilizada
Mapeamento sinal VHDL → pino físico → periférico
Expande Tech · Linguagem de Descrição de Hardware · Junho 2026
5 / 15
Sinais do jogo
Sinal VHDL
Pino
Dir.
Função
clk
P53
Entrada
Clock 40 MHz
btn
P56
Entrada
Botão de resposta (pull-down BLE)
led_reflexo
P51
Saída
LED D5 — hora de reagir
led_status
P50
Saída
LED D6 — IDLE / resultado OK
led_erro
P47
Saída
LED D7 — EARLY / TIMEOUT
Interface FIFO 245 — Canal B FT2232H (Bank 6)
Sinal
Pinos
Dir.
Função
usb_d[0..7]
P31/P30/P27/P28/ P32/P33/P36/P35
Saída
Dado 8 bits (BDBUS0-7)
usb_wr
P21
Saída
WR# write strobe ativo baixo
usb_txe
P26
Entrada
TXE# — FIFO TX não cheia
⚠ Pinos reservados — NÃO usar como I/O!
P29 = GND (pino de terra)
P34 = VCCO_6 (alimentação do Bank 6)
Atribuir esses pinos no UCF causa rejeição
pelo MAP/PAR do ISE 14.7.
Descoberto ao analisar o PAD report.
Exemplo de constraints UCF:
NET "clk" LOC = "P53" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "btn" LOC = "P56" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PULLDOWN;
NET "usb_d<0>" LOC = "P31" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "usb_wr" LOC = "P21" | IOSTANDARD = LVCMOS33;

## Slide 6
Arquitetura VHDL: Dois Processos Paralelos
A lógica paralela do FPGA — não é código sequencial
Expande Tech · Linguagem de Descrição de Hardware · Junho 2026
6 / 15
entity reflex_game
game_proc
· FSM do jogo (7 estados)
· Debounce + sincronizador 2-FF
· LFSR 16 bits (aleatoriedade)
· Divisor de ms + conversão BCD
fifo_proc
· FIFO TX 245 (5 estados)
· Aguarda uart_trigger='1'
· Envia byte a byte com pulso WR# ≥ 50 ns
Entradas
clk (P53)
btn (P56)
usb_txe (P26)
Saídas — LEDs
led_reflexo (P51) → D5
led_status (P50) → D6
led_erro (P47) → D7
Saídas — FIFO USB
usb_d[7:0] (P27-P36)
usb_wr (P21)
⚡ Paralelismo real no FPGA
game_proc e fifo_proc executam ao mesmo tempo — software não consegue isso!

## Slide 7
Máquina de Estados do Jogo (FSM)
7 estados · Transições por eventos de 1 ms
Expande Tech · Linguagem de Descrição de Hardware · Junho 2026
7 / 15
Comportamento dos LEDs por estado
Estado
D5
D6
D7
Descrição
IDLE
—
D6
—
Aguardando início de jogo
WAIT_RELEASE
—
—
—
Aguardando soltar o botão
WAIT_RANDOM
—
—
—
Contando tempo aleatório (1–5 s)
LED_ON
D5
—
—
Medindo tempo de reação
RESULT_OK
D5
D6
—
Resultado válido (3 s)
EARLY_PRESS
—
—
D7
Pressionou antes do LED
TIMEOUT
—
—
D7
Não reagiu em 9.999 s
IDLE
WAIT_RELEASE
WAIT_RANDOM
LED_ON
RESULT_OK
EARLY_PRESS
TIMEOUT
btn press → inicia
btn solto
tempo expirou
btn press (reação)
3 s → volta IDLE
btn cedo →
9,999 s → TIMEOUT

## Slide 8
Aleatoriedade: LFSR de 16 bits
Por que o intervalo de espera é imprevisível
Expande Tech · Linguagem de Descrição de Hardware · Junho 2026
8 / 15
Um LFSR avança 40 milhões de vezes por segundo. No instante exato do clique, 12 bits definem o atraso.
LFSR de 16 bits — polinômio x¹⁶+x¹⁴+x¹³+x¹¹+1:
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-- XOR dos taps de feedback:
lfsr_feedback := lfsr(15) xor lfsr(13) xor lfsr(12) xor lfsr(10);
lfsr <= lfsr(14 downto 0) & lfsr_feedback; -- shift
-- Ao pressionar o botão:
delay_target_ms <= 1000 + to_integer(lfsr(11 downto 0));
-- min 1s 0 a 4095 ms extras → até ~5 s
Por que não um contador simples?
❌ Problema com contador:
Sempre o mesmo intervalo → jogador memoriza o padrão em 2 rodadas!
✅ Solução com LFSR:
65.535 valores únicos antes de repetir → padrão imprevisível
Propriedades do LFSR:
▸ Implementado em flip-flops + XOR (zero custo extra)
▸ Avança automaticamente todo ciclo de clock
▸ Período: 2¹⁶ − 1 = 65.535 estados únicos
▸ Intervalo: 1.000 ms a 5.095 ms

## Slide 9
Comunicação com o PC: FIFO 245 Assíncrono
Por que não UART — e como o protocolo funciona
Expande Tech · Linguagem de Descrição de Hardware · Junho 2026
9 / 15
O Canal B do FT2232H expõe barramento paralelo de 8 bits (BDBUS0-7) mais WR# e TXE#. Isso é Async FIFO 245 — não UART de 1 fio.
Protocolo de escrita (FPGA → FT2232H → PC):
1. Aguardar TXE# = '0' (FIFO TX não está cheia)
2. Colocar byte em D[7:0]
3. Pulsar WR# = '0' por >= 50 ns (2 ciclos a 40 MHz)
4. Liberar WR# = '1'
5. Repetir para o próximo byte
FSM fifo_proc — 5 estados:
FTX_IDLE
→
FTX_CHECK
→
FTX_STROBE
→
FTX_WAIT
→
FTX_NEXT
Mensagens enviadas ao PC:
Evento
Mensagem ASCII
N
Reação válida
RESULT_MS=0342\r\n
16 B
Antes do LED
EARLY\r\n
7 B
Sem reação
TIMEOUT\r\n
9 B
❌ Erro cometido:
Tentamos usar 1 pino uart_tx (P28, P30, P29, P93) — zero bytes chegavam. Causa: Canal B é barramento paralelo, não UART serial.
Monitor serial:
/dev/ttyUSB1 (Linux — Interface 01)
COM2 (Windows)
Baudrate: qualquer (FT2232H ignora)
▸ Canal B → testamos uart_tx P28/P30/P29/P93 → zero bytes → leu esquemático → FIFO 245: barramento paralelo 8 bits + WR# + TXE#
▸ Protocolo: TXE=0 → coloca byte nos 8 fios → pulsa WR baixo 50 ns (2 ciclos a 40 MHz) → solta → repete · FSM: IDLE → CHECK → STROBE → WAIT → NEXT

## Slide 10
Conversão BCD e Timing Violation
Como o FPGA transforma 342 em '0342' — e o problema de timing
Expande Tech · Linguagem de Descrição de Hardware · Junho 2026
10 / 15
Para transmitir RESULT_MS=0342, o FPGA precisa converter o inteiro 342 em ASCII. Divisão não é suportada pelo XST → usamos subtrações sucessivas:
rms := reaction_time_ms; -- ex: 342
if rms >= 9000 then d3 := 9; rms := rms - 9000;
elsif rms >= 8000 then d3 := 8; rms := rms - 8000;
-- ... (10 ramos, do 9 ao 0)
-- Repete para centenas (d2), dezenas (d1), unidades (d0)
-- Converte para ASCII: '0' = 48
uart_msg(10) <= to_unsigned(d3 + 48, 8); -- '3'
uart_msg(11) <= to_unsigned(d2 + 48, 8); -- '4'
uart_msg(12) <= to_unsigned(d1 + 48, 8); -- '2'
uart_msg(13) <= to_unsigned(d0 + 48, 8); -- '0' -> espera, '2' não!
O problema de timing:
24 níveis de lógica combinacional
Atraso medido pelo PAR: 27,7 ns
Clock da placa: 25 ns (40 MHz)
27,7 ns > 25 ns → FALHA de timing!
PAR reportou 16 timing errors
A solução — constraint TIG no UCF:
INST "reaction_time_ms_*" TNM = "TG_rms";
INST "uart_msg_*_*" TNM = "TG_uart_msg";
TIMESPEC "TS_bcd" =
FROM "TG_rms" TO "TG_uart_msg" TIG;
Por que TIG é seguro aqui?
▸ Executa apenas 1× por pressão de botão
▸ Não ocorre em clocks consecutivos
▸ Valor já estabilizou antes da leitura
▸ Divisão não suportada pelo XST → subtrações · 4 casas × 10 if-else = dependência serial = 24 camadas = 27,7 ns
▸ 27,7 ns > 25 ns = 16 timing errors · TIG no UCF: ISE ignora esse caminho · Seguro: executa 1× por pressão de botão, valor já estabilizou

## Slide 11
Fluxo de Síntese ISE 14.7
Do código VHDL ao bitstream pronto para gravar
Expande Tech · Linguagem de Descrição de Hardware · Junho 2026
11 / 15
XST
Síntese
.ngc
VHDL → portas lógicas (AND, OR, FF)
↓
NGDBuild
Tradução
.ngd
Aplica UCF — associa sinais a pinos físicos
↓
MAP
Mapeamento
.ncd
Mapeia portas para LUTs e FFs do XC3S200
↓
PAR
Place & Route
.ncd
Posiciona cada célula e roteia os fios
↓
BitGen
Geração
.bit
Produz o bitstream binário (128 KB)
Timing summary:
Timing errors: 0 Score: 0 ✅
Resultado da síntese:
Recurso
Usado
Disp.
%
Slices
344
1.920
17,9%
LUTs
619
3.840
16,1%
Flip-Flops
120
3.840
3,1%
IOBs
14
97
14,4%
Erros timing
0
—
✅
Arquivos de entrada:
reflex_game.vhd
Código VHDL — lógica do jogo
reflex_game.ucf
Constraints de pinos e timing
reflex_game.xst
Opções do XST (device alvo)
reflex_game.prj
Lista de arquivos VHDL
▸ XST: VHDL→portas lógicas · NGDBuild: aplica UCF (btn=P56, clk=P53...) · MAP: portas→LUTs e flip-flops reais do chip · PAR: posiciona+roteia+mede timing
▸ BitGen: gera .bit de 128 KB · 344 slices, 17,9% · 0 timing errors

## Slide 12
Gravação do Firmware
SRAM (temporário) vs Platform Flash XCF01S (permanente)
Expande Tech · Linguagem de Descrição de Hardware · Junho 2026
12 / 15
Gravação na SRAM — temporário (perde ao desligar)
# Via xc3sprog:
xc3sprog -c ftdi reflex_game.bit
# Via OpenOCD:
openocd -f gravar.cfg -c "init; pld load 0 reflex_game.bit; exit"
⚡ Resultado em ~3 segundos
Gravação na Flash — permanente
1. promgen
Converte .bit → .mcs (formato Platform Flash XCF01S)
→
2. iMPACT
Gera arquivo .svf (apagar + programar + verificar)
→
3. OpenOCD
Executa o .svf na placa (~2 min · vetor JTAG a vetor)
# Via xc3sprog (forma mais simples):
xc3sprog -c ftdi -p 1 reflex_game.bit:w:0:BIT
Cadeia JTAG da placa:
xc3s200 (FPGA)
0x01414093
→
xcf01s (Flash)
0xd5044093
TDI → FPGA(pos1) → Flash(pos2) → TDO
✅ Após gravar na Flash:
· Desligar USB
· Desligar a placa
· Religar a placa (sem PC, sem cabo)
· XCF01S carrega bitstream automaticamente
· D6 acende: jogo pronto! ✅
▸ SRAM: volátil, 3 s, perde ao desligar → bom pra testar rápido · Flash XCF01S: permanente, chip separado, auto-carrega ao ligar
▸ xc3sprog: 1 linha de comando · iMPACT+OpenOCD: promgen (.mcs) → iMPACT (.svf) → OpenOCD executa na placa (~2 min)

## Slide 13
Problemas Encontrados e Soluções
56 problemas catalogados — os mais críticos
Expande Tech · Linguagem de Descrição de Hardware · Junho 2026
13 / 15
P40
FIFO 245, não UART
Problema:
Zero bytes chegavam em qualquer pino uart_tx testado
Solução:
Reescrever VHDL: 8 bits + WR# + TXE#
P44
SVF iMPACT com 162 bytes
Problema:
Flash 'gravada' mas firmware não persistia após power cycle
Solução:
Checar rc + tamanho mínimo do SVF (>1 KB)
P45
xcf04s → xcf01s
Problema:
IDCODE 0xd5044093 não bate com xcf04s esperado
Solução:
Cruzar com BSDL do ISE: confirma xcf01s
P46
Cadeia JTAG invertida
Problema:
TDO sempre zero — FPGA e Flash trocados
Solução:
Flash=pos1 (TDO) FPGA=pos2 (TDI)
P42
P29=GND, P34=VCCO
Problema:
PAR rejeitou pinos ao tentar usar como I/O
Solução:
Usar P27 e P36 (PAD report do ISE)
P43
Timing violation BCD
Problema:
27,7 ns > 25 ns no caminho reaction_time_ms→uart_msg
Solução:
TIG no UCF para esse path específico
💡 Lição principal: leia o esquemático e o datasheet ANTES de escrever UCF e VHDL.

## Slide 14
Testes e Evidências
Validação do sistema em bancada
Expande Tech · Linguagem de Descrição de Hardware · Junho 2026
14 / 15
Testes realizados:
✅ Detecção JTAG
xc3s200=0x01414093 · xcf01s=0xd5044093
✅ 0 erros de timing
PAR: Timing errors: 0 Score: 0
✅ Gravação na RAM
pld load → rc=0 · D6 acendeu imediatamente
✅ Flash permanente
Power cycle sem USB → D6 acendeu automaticamente
✅ Jogo IDLE
D6 aceso ao ligar a placa
✅ Sinal aleatório
D5 acendeu após intervalo variável (5 partidas)
✅ EARLY (cedo demais)
Pressionar antes de D5 → D7 acendeu
✅ TIMEOUT
Não reagir por ~10 s → D7 acendeu
⏳ Dados FIFO ttyUSB1
Porta aparece no sistema · teste de bytes pendente
Saída real do OpenOCD:
$ openocd -f gravar.cfg ...
Info : JTAG tap: xc3s200 tap/device found:
0x01414093
Info : JTAG tap: platform_flash tap/device
found: 0xd5044093
Info : pld load 0 'reflex_game.bit'
return code: 0
$ # D6 acendeu — jogo pronto!
▸ Tudo na placa física, sem simulação · LEDs: IDLE D6 ✅ · D5 aleatório ✅ · EARLY D7 ✅ · TIMEOUT D7 ✅
▸ Flash permanente: desligou, desconectou, religou → D6 acendeu sozinho ✅ · Pendente: bytes USB (firmware gravado, não confirmamos chegada)

## Slide 15
Conclusão e Aprendizados
Resultado final · O que levamos desta experiência
Expande Tech · Linguagem de Descrição de Hardware · Junho 2026
15 / 15
✅ Resultado final:
· Jogo funcional gravado permanentemente na Flash XCF01S
· Carrega sem PC · 3 LEDs · botão · USB FIFO · resolução 1 ms
· 344 slices (17,9%) · 0 erros de timing
Sobre VHDL:
▸ VHDL descreve hardware paralelo — dois processos rodam ao mesmo tempo
▸ FSMs são a estrutura central do design digital síncrono
▸ UCF é tão crítico quanto o VHDL — pino errado = sem saída
▸ TIG permite síntese limpa quando um caminho é logicamente seguro
Sobre processo:
▸ Ler datasheet + esquemático ANTES de codificar economiza horas
▸ Verificar IDCODE dos chips JTAG antes de gerar SVF
▸ Validar tamanho do SVF evita falso-positivo de gravação
Ferramentas utilizadas:
Ferramenta
Uso
ISE 14.7
XST · NGDBuild · MAP · PAR · BitGen · iMPACT
OpenOCD
Gravação JTAG (pld load e svf)
xc3sprog
Alternativa simples para JTAG
promgen
Conversão .bit → .mcs (formato Flash)
Python/tkinter
Painel de controle com monitor serial
Referências:
DS099
Spartan-3 FPGA Data Sheet
UG331
Spartan-3 FPGA User Guide
BSDL xcf01s
Identificação correta da Flash
PAD Report
Validação dos pinos do package TQ144
Obrigado! · Expande Tech · Junho de 2026